# בקרת תצורה עם CVS

צורת העבודה

- כל קבצי הפרויקט נשמרים בעותק מרכזי שנקרא repository, על כל הגרסאות שלהם.

- כל מפתח מקבל עותק עבודה (Working copy) של הגרסה העדכנית מה- repository, עליו הוא עובד. פעולה זו נקראת checkout.

- תוכנית ה- cvs מבצעת את הסנכרון בין עותק העבודה ל- repository:

  - כדי לעדכן את ה- repository בשינויים שבוצעו המפתח מבצע commit.

  - כדי להתעדכן בשינויים שאחרים עשו המפתח מבצע update.

repository מרוחק

- צורת העבודה בבית הספר היא מול שרת CVS (שנקרא Pluto).

- כדי ליצור repository שכזה יש לשלוח בקשה ל- system@cs.tau.ac.il, ולציין את שם ה- repository, שם המשתמש שיהיה בעל ה- repository, ושמות המשתמש של כל המשתתפים בפרויקט.

פקודות חשובות

מצורפת רשימת פקודות בסיסיות. לתיאור מלא של  הפקודות, מומלץ לקרוא את התיעוד.

cvs import -m "log msg" projname vendortag releasetag

"מייבא" פרויקט קיים ל- repository בשם projname. לפני הפעלת הפקודה יש להיכנס לספרייה שבה מצויים קבצי הפרויקט. "log msg" תהיה הודעה שמתארת את התהליך (למשל "importing files from ex5"), עבור vendortag ו- releasetag אפשר בשלב זה לתת טקסט כלשהו.

cvs checkout projname

יצירת עותק עבודה של הפרויקט projname מהגרסה העדכנית ביותר שב- repository.

cvs release projname

מחיקת עותק עבודה מהדיסק בצורה מסודרת.

cvs commit [filename]

מעדכן את השינויים מעותק העבודה שבוצעו בקובץ filename ב- repository. אם לא צוין filename, מעדכן את כל הקבצים ששונו.

cvs update [filename]

מעדכן את עותק העבודה של הקובץ filename בשינויים שבוצעו בו ב- repository מאז ה- checkout או ה- commit האחרונים. אם לא צוין filename, מעדכן את כל הקבצים ששונו.

cvs add filename

מוסיף את הקובץ filename אל ה- repository. דורש ביצוע commit אחריו.

cvs remove filename

מוחק את הקובץ filename מה- repository. דורש ביצוע commit אחריו.

cvs log [filename]

הצגת יומן שינויים שקרו בין גרסאות שונות של הקובץ filename.

cvs diff [filename]

הצגת השינויים בין העותק של filename שבעותק העבודה לבין העותק שב- Repository.

cvs status [filename]

הצגת הסטאטוס של הקובץ filename – האם עדכני ? האם דורש update ?

cvs tag Tag-Name

מעניק tag בשם Tag-Name לכל הקבצים שבעותק העבודה. אח"כ אפשר לעשות Check Out עם שם tag, ולקבל את הקבצים האלו בחזרה.

cvs admin -kb filename

מסמן את הקובץ filename כקובץ בינארי (אפשר גם בזמן ה- add עם הדגל –kb).