# מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 2001

0368.3030.01 \ 0515.4007.01

פרופ' ישי מנצור

ד"ר ורד אהרונסון

- מועד א' 22.6.01

- מותר השימוש בכל חומר עזר

- במבחן 5 שאלות, משקל כל אחת 20 נקודות

- על התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.

שם :

מ.ס.:

ניקוד :

| ציון | שאלה |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | סה"כ |

1. נתונה רשת CSMA|CD   עם N תחנות (HOSTS ). נניח שנמצא מנגנון מופלא שיקבע, עבור כל התנגשות, בדיוק כמה תחנות שידרו ותרמו לאותה התנגשות.

- נניח מתרחש התסריט הבא:

- מספר התחנות שתרמו להתנגשות הוא X

- בחריץ (SLOT ) הזמן הבא כל אחת מהן תשדר בהסתברות  X /1

- אף אחת משאר התחנות לא תשדר באותו חריץ.

מה ההסתברות לשידור מוצלח   בחריץ (SLOT ) הזמן שלאחר ההתנגשות ? הסבר!

ב. נניח מתרחש התסריט הבא:

- מספר התחנות שתרמו להתנגשות הוא X

- בחריץ (SLOT ) הזמן הבא כל אחת מהן תשדר בהסתברות  X /1

- בחריץ הזמן הבא אחת מהתחנות שלא השתתפו בהתנגשות תשדר תמיד (בהסתברות  1)

מה ההסתברות לשידור מוצלח   בחריץ (SLOT ) הזמן שלאחר ההתנגשות ? הסבר!

- נניח מתרחש התסריט הבא:

- מספר התחנות שתרמו להתנגשות הוא X

- בחריץ (SLOT ) הזמן הבא כל אחת מהן תשדר בהסתברות  X /1

- בחריץ הזמן הבא שתיים מהתחנות שלא השתתפו בהתנגשות ישדרו תמיד (בהסתברות  1)

מה ההסתברות לשידור מוצלח   בחריץ (SLOT ) הזמן שלאחר ההתנגשות ? הסבר!

2. נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ. הזמנים נתונים בשניות. הערוץ משותף לשלש תחנות: A , B ו-C. המשקלים של התחנות הם: 1, 2 ו-3 , בהתאמה. לכל החבילות אורך זהה של 1000 בתים (BYTES  ). קיבול הערוץ הוא 1000 בתים לשניה. זמני ההגעה של החבילות:

| <-#חבילה | #1 | #2 |
| --- | --- | --- |
| תחנה A | 0 | 1 |
| תחנה B | 2 | 3 |
| תחנה C | 1 | 2 |

מלאו את טבלאות זמני סיום שליחת החבילות עבור הפרוטוקולים הבאים:

(איתחול: זמן 0. חבילה שהגיעה בזמן t תתחיל את שידורה בזמן t+1 או יותר מאוחר, פרט לטבלת ה-GPS, בה השליחה יכולה להתחיל מיידית).

- Round Robin        Weighted

| <- #חבילה | #1 | #2 |
| --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |
| תחנה B |  |  |
| תחנה C |  |  |

- Generalized Processor Sharing

| <- #חבילה | #1 | #2 |
| --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |
| תחנה B |  |  |
| תחנה C |  |  |

- Weighted Fair Queuing

| <- #חבילה | #1 | #2 |
| --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |
| תחנה B |  |  |
| תחנה C |  |  |

3.

א.  בנו switch  שמנתב k קלטים אל 2k פלטים באופן לא-חוסם (non-blocking ).

בתור אבני בניין השתמשו ב-switch לא-חוסמים מהסוג הבא: 2 נתבים  מ- k קלטים אל k פלטים וכן k יחידות שמנתבות קלט בודד אל 2 פלטים. (עליכם להשתמש ביחידות אלו בלבד!) הסבר את הבניה!

ב.  בנו נתב switch  שמנתב k2 קלטים אל 2k פלטים באופן לא-חוסם ((non-blocking

בתור אבני בניין השתמשו ב-switch לא-חוסמים מהסוג הבא: 2 נתבים  מ- k קלטים אל 2k פלטים וכן k יחידות שמנתבות שני קלטים אל פלט בודד. (עליכם להשתמש ביחידות אלו בלבד!) הסבר את הבניה!

ג. רשמו ע"י נוסחת הרקורסיה את גודל הנתב שהוגדר בסעיפים א ו-ב, ואחר כך פתרו אותה.

4. קשר TCP משתמש במנגנון בקרת עומס סטנדרטי להעברת קובץ, עם הפרמטרים הבאים:

הקובץ המועבר הוא בגודל  Kbytes70 .

גודל החלון המקבל הוא תמיד Kbytes 18 .

חלון העומס (cwnd ) מאותחל כ- Kbytes 2.

זמן הפקיעה (timeout ) במהלך ההעברה הוא  msec 100.

פרמטר הסף (ssthresh  ) הוא Kbytes 16.

זמן RTT הוא תמיד  msec60 .

- בהנחה שאין אובדן חבילות במהלך העברת הקובץ, כמה זמן תיקח ההעברה?

- באותן הנחות, מלאו את הטבלה הבאה:

| #חבילה | גודל cwnd | מספר בתים שנשלחו |
| --- | --- | --- |
| 1# |  |  |
| 2# |  |  |
| 3# |  |  |
| 4# |  |  |
| 5# |  |  |
| 6# |  |  |
| 7# |  |  |
| 8# |  |  |
| 9# |  |  |
| 10# |  |  |

5. . עבור השאלות הבאות בחרו את התשובה המתאימה ביותר, והקיפו אותה בעיגול.

ניקוד:  	תשובה נכונה מוסיפה 2 נקודות

תשובה שגויה מורידה 1 נקודה

אי מתן תשובה אינו מוריד או מוסיף נקודות.

- על מנת ליצור רשת תקשורת בין כדור הארץ וכוכב בגלקסיית קסיופאה, הנמצא מרחק שנות אור מכדור הארץ. באיזה פרוטוקול end-to-end  כדאי להשתמש?

  - STOP & WAIT

  - Sliding window  עם חלון קטן

  - Sliding window  עם חלון גדול

  - תלוי אם החבילות באורך קבוע.

- פרוטוקולי multi access מונעי התנגשות (CA  ) מתאימים לערוצים בהם העומס

- נמוך

- גבוה

- משתנה

- אינם מתאימים לכל ערוץ

- נתון מקור שמתנהג בהתאם ל-((1,(1)  ויוצרים עבורו פרופיל profile עם ((2,(2).

מה יש לדרוש כדי שהמקור לא יחרוג מהפרופיל.

- (1((2

- (1((2

- (1(1=(2(2

- יש לדרוש את א וגם את ב.

- מדוע יש להשתמש בהצפנה בשימוש במסחר אלקטרוני:

- כדי שלא ניתן יהיה לדעת מה הלקוח רוכש.

- הבטחת אמינות במערכות של הבנק.

- הבטחת אמינות בשכבת ה- session.

- להבטיח את התחייבות הלקוח למוכר.

- אחד ההבדלים בין רשת סינכרונית לא-סינכרונית:

- ברשת סינכרונית ניתן לדעת שהודעה לא נשלחה ביחידת הזמן הקודמת.

- ברשת סינכרונית נשלחות פחות הודעות.

- רשת סינכרונית מהירה יותר.

- רשת סינכרונית אמינה יותר.

- TCP  לא יכול להבטיח את הצלחת השידור כאשר:

- חבילות הולכות לאיבוד.

- חבילות לא מגיעות בסדר שנשלחו.

- קוים מתנתקים.

- תמיד מבטיח שידור אמין.

- 4 זרמים  מבקשים לפעול בקצבים הבאים:

X1=1 Mb/sec, X2=5 Mb/sec X3=7 Mb/sec X4=9 Mb/sec.

הארבעה מתחרים על ערוץ שקיבולו  18 Mb/sec . מה תהיה הקצאת max-min לכל זרם?

- X1=1 Mb/sec, X2=5 Mb/sec X3=7 Mb/sec X4=2 Mb/sec.

- X1=1 Mb/sec, X2=5 Mb/sec X3=6 Mb/sec X4=6 Mb/sec

- X1=4.5 Mb/sec, X2=4.5 Mb/sec X3=4.5 Mb/sec X4=4.5 Mb/sec

- X1=1 Mb/sec, X2=17/3 Mb/sec X3=17/3 Mb/sec X4=17/3 Mb/sec

- נתונה רשת עם    RTT של  msec 10 על ערוץ בקיבול   800 Mbit/sec. מהו גודל חלון ה TCP  האידאלי לקשר זה (מתוך הנחה שאין אובדן חבילות)?

- 8 Mbyte

- 1 Mbyte

- 10 Mbyte

- אין די נתונים לענות על השאלה.

- יש צורך לקשר רשתLAN  עם רשת של בזק. באיזה רכיב יש להשתמש:

- repeater

- bridge

- router

- כולם שקולים.

- נתונה רשת בת 5 נתבים המחוברים כמצויר כאן:

על כל קשת נתון מחירה. עידכון טבלאות הניתוב נעשה ע"פ אלגוריתם Bellman Ford . הרשת הינה סינכרונית. מחשבים את המרחקים מצומת S. מה יהיו השינויים  במחיר המסלול מ-D ?

  - ( ( 10 ( 7

  - ( ( 10 ( 7  ( 8

  - ( ( 10 ( 8 (7   ( 6

  - ( ( 10 (8   ( 7

# Text boxes

1

1

3

5

10

D

B

A

S