מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 0368.3030.01

מועד א  10.1.2003

פרופ' ישי מנצור

אלקס קסלמן

- מותר השימוש בכל חומר עזר

- במבחן 5 שאלות, משקל כל אחת 20 נקודות

- את התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.

מ.ס.:

ניקוד :

| ציון | שאלה |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. הערוץ משדר בקצב 10 Kbyte/sec והוא משותף לשלוש תחנות A, B ו- C. השלם בתוך הטבלה את זמני סיום של שידור החבילות תחת כל אחד מהאלגוריתמים הבאים:

- ROUND ROBIN

- DEFICIT ROUND ROBIN (Quantum=10Kbyte)

- GPS (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

- WFQ (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

| Packet# | Size (Kbyte) | Flow | זמן הגעה | זמני סיום |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RR | DRR | GPS | WFQ |
| 1 | 10 | A | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 20 | A | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 40 | B | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 50 | B | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 30 | C | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 10 | C | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 30 | A | 14 |  |  |  |  |

הערות:

א. חבילה המגיעה בזמן t ניתן להתחיל לשדר אותה בזמן t  (בפרט חבילה המגיעה בזמן 0 ניתן להתחיל לשדר אותה בזמן 0 )

ב. זמן הסיום של חבילה הינו זמן שליחת הביט האחרון.

שאלה 2:

הנח שיש לנו רשת מקומית עם N תחנות וקיבולת ערוץ (transmission rate) C.

עבור כל אחד מפרוטוקולי הערוץ הבאים: ,TDMA  CSMA ו- Slotted Aloha

ענה על הסעיפים.

- הנח שרק תחנה אחת A יש לה נתונים לשדר (לשאר N-1 התחנות אין מה לשדר).

מה הקצב הגבוהה ביותר שתחנה A יכולה לשדר, בכל אחד מהפרוטוקולים. נמק!

|  | קצב שידור של A | הסבר |
| --- | --- | --- |
| TDMA |  |  |
| CSMA |  |  |
| Slotted Aloha |  |  |

- כל תחנה מתוך ה-N תחנות רוצה לשדר בקצב C.

לכל אחד מהפרוטוקולים קבע אם ניתן להתקרב לניצולת מלאה של הערוץ.

אם כן נמק! אם לא- הסבר מה בפרוטוקול מונע זאת.

|  | האם ניצולת מלאה? | הסבר |
| --- | --- | --- |
| TDMA |  |  |
| CSMA |  |  |
| Slotted Aloha |  |  |

שאלה 3:

מקור שולח לרשת דרך token bucket עם קיבולת (capacity) של Mbits  15 וקצב מילויי של  Mbits/sec 5

המקור יכול לשדר לרשת בקצב מקסימלי של 20 Mbits/sec

בזמן 0 יש ב- token buffer כמות של 10 Mbits

המקור מקבל 30 Mbits בזמן 2 אותם עליו לשדר לרשת דרך ה- token bucket

א. כמה שניות יארך השידור?

ב. מלא בטבלה הבאה כמה Mbit המקור שידר מזמן 0 ועד השנייה הנתונה. (אין צורך להמשיך למלא את הטבלה לאחר סיום השליחה)

| Time (sec) | #Mbits sent |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |

שאלה 4:

שאלה זאת מתייחסת לאלגוריתם Go_Back N (GBN)

הנח שגודל החלון השולח הוא שלוש (window size =3) ומרחב מספרי החבילות (sequence number) הוא בגודל K.

נתון כי הערוץ עלול לשנות את הסדר בין שני חבילות סמוכות. לדוגמא: אם שלחנו 1,2,3 המקבל  יכול לראות 2,1,3 אך לא 3,2,1. בנוסף לכך הערוץ יכול לאבד ולהשחית (corrupt) חבילות.

- הנח כי  K=1024 . שנה את הקוד של המקבל (receiver) שנתון למטה כך שהפרוטוקול ישמור על הנכונות (ביחס לערוץ הנתון). הסבר את השינוי שביצעת ומדוע הוא פותר את הבעיה.

Original receiver code:

Rdt_rcv(p):

IF (hasseqnum(p,expected_seq_num)&& notcorupt(p) THEN

{

extract(p,data);

deliver_data(data);

make_pkt(sndpkt,ACK, expected_seq_num);

expected_seq_num= expected_seq_num +1;

udt_send (sndpkt);

}

ELSE{ udt_send (sndpkt);}

- האם מרחב מספרים ((sequence numbers בגודל K=4 מספיק.

אם כן – נמק! אם לא- תן דוגמה נגדית!

יש מקום נוסף לכתיבה בעמוד הבא!

שאלה 5: ארבע שאלות קצרות

- תן דוגמה למקרה בו המקבל (receiver) של קשר TCP ישלח חבילה שבה הגודל של חלון שלו (receiver window size) שווה לאפס.

תשובה

- במשך תקופת ה- slow start ,TCP מגדיל את החלון שלו ב 1 כל פעם כשהוא מקבל ACK. הסבר איך הגידול החיבורי בגודל החלון גורם גידול אקספוננציאלי (ולא ליניארי)  בקצב השידור.

תשובה

- כאשר הנתבים מריצים את הפרוטוקול   DISTANCE VECTOR עבור הניתוב ברשת, האם עלול לקרות מצב שבו חבילה תעבור יותר מפעם אחת דרך אותו  .ROUTER הסבר תשובתך!

תשובה

- עבור המתג התלת-שלבי הבא,  צייני האם המתג  הוא rearrangable    או לא.

אם כן – תני הסבר קצר. אם לא -  הראי (על הציור) דוגמה נגדית.

תשובה:

בהצלחה!!!