מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 0368.3030.01

מועד ב  22.10.2003

פרופ' ישי מנצור

אלקס קסלמן

- זמן הבחינה 3 שעות.

- מותר השימוש בכל חומר עזר

- במבחן 4 שאלות, משקל כל אחת 25 נקודות

- את התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.

מ.ס.:

ניקוד :

| ציון | שאלה |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | סה"כ |

שאלה 1:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. הערוץ משדר בקצב Kbyte/sec 10 והוא משותף לשתי תחנות A ו- B. בכל סעיף ענה האם ישנן משקולות שמשיג את סדר הגעת החבילות הדרוש. אם זה אפשרי תן את המשקולות, וזמני הסיום ב-GPS ו-  WFQאחרת הסבר מדוע.

| Packet# | Size (Kbyte) | Flow | זמן הגעה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | A | 0 |
| 2 | 20 | A | 0 |
| 3 | 40 | B | 0 |
| 4 | 56 | B | 0 |

סעיף א: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:     3,1,2,4

סעיף ב: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:     1,3,4,2

שאלה 2:

א. הנח שיש לנו רשת מקומית עם N תחנות וקיבולת ערוץ (transmission rate) C.

עבור כל אחד מפרוטוקולי הערוץ הבאים: ,TDMA  CSMA ו- Slotted Aloha,

תן דוגמה מתי פרוטוקול אחד  עדיף על אחר.

|  | הסבר |
| --- | --- |
| TDMA עדיף על CSMA |  |
| CSMA עדיף על Slotted Aloha |  |
| Slotted Aloha עדיף על TDMA |  |

ב. התחנה ה-i  מתוך ה-N תחנות רוצה לשדר בהסתברות p_i . מה ההסתברות האופטימלית שבה על תחנה ה-i  לנסות לשדר, בהינתן שיש לה מה לשדר.

ההסתברות:

הסבר:

שאלה 3: בשאלה זאת מנה  4 בעיות מתחום QoS, הסבר מדוע הן חשובות ואיזה פתרון מוצע להן.

| פתרון אפשרי: | מדוע היא חשובה: | בעיה 1: |
| --- | --- | --- |
| פתרון אפשרי: | מדוע היא חשובה: | בעיה 2: |
| פתרון אפשרי: | מדוע היא חשובה: | בעיה 3: |
| פתרון אפשרי: | מדוע היא חשובה: | בעיה 4: |

שאלה 4:

שאלה זאת מתייחסת לאלגוריתם Go_Back N (GBN)

נתון קוד חדש עבור GBN

New  receiver code:

Rdt_rcv(p):

IF (hasseqnum(p,expected_seq_num)&& notcorupt(p) THEN

{

udt_send (sndpkt);

extract(p,data);

deliver_data(data);

make_pkt(sndpkt,ACK, expected_seq_num);

expected_seq_num= expected_seq_num +1;

udt_send (sndpkt);

}

ELSE{ udt_send (sndpkt);}

- מה השינוי וכיצד יתנהג הפרוטוקול החדש.

- האם הפרוטוקול החדש משמר את הנכונות של GBN.

א. השינויי והתנהגות הפרוטוקול החדש

יש מקום נוסף לכתיבה בעמוד הבא!

ב. האם הפרוטוקול החדש נכון: כן / לא הסבר:

בהצלחה  !!!