# מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 2001 (מועד ב')

0368.3030.01 \ 0515.4007.01

פרופ' ישי מנצור

ד"ר ורד אהרונסון

- מועד ב' 11.9.01

- משך המבחן 3 שעות.

- מותר השימוש בכל חומר עזר

- במבחן 4 שאלות, משקל כל אחת 25 נקודות

- על התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.

מ.ס.:

ניקוד :

| ציון | שאלה |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | סה"כ |

- השווה בין פרוטוקול TCP לבין פרוטוקול UDP בסעיפים הבאים:

  - תן שתי אפליקציות בהן עדיף להשתמש בפרוטוקול  TCP מאשר UDP, הסבר מדוע!

אפליקציה 1:

הסבר:

אפליקציה 2:

הסבר:

  - תן שתי אפליקציות בהן עדיף להשתמש בפרוטוקול UDP מאשר פרוטוקול TCP. הסבר מדוע!

אפליקציה 1:

הסבר:

אפליקציה 2:

הסבר:

2. נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ. הזמנים נתונים בשניות. הערוץ משותף לשלש תחנות: A , B ו-C. המשקלים של התחנות הם: 1, 2 ו-3 , בהתאמה. לחבילות שונות אורך  שונה! קיבול הערוץ הוא 1000 בתים לשניה. הטבלה הבאה מכילה את זמני ההגעה והאורכים של החבילות (המספר הראשון הינו זמן ההגעה והשני הינו אורך החבילה):

| <-#חבילה | #1 | #2 | #3 |
| --- | --- | --- | --- |
| תחנה A | (1,2000) | (4,1000) | (5,1000) |
| תחנה B | (0,2000) | (3,1000) | (6,3000) |
| תחנה C | (1,1000) | (2,3000) | (7,2000) |

(איתחול: זמן 0. חבילה שהגיעה בזמן t תתחיל את שידורה בזמן t+1 או יותר מאוחר, פרט לטבלת ה-GPS, בה השליחה יכולה להתחיל מיידית). מלאו את טבלאות זמני סיום שליחת החבילות עבור הפרוטוקולים הבאים:

- Round Robin        Weighted

| <- #חבילה | #1 | #2 | #3 |
| --- | --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |  |
| תחנה B |  |  |  |
| תחנה C |  |  |  |

- Generalized Processor Sharing

| <- #חבילה | #1 | #2 | #3 |
| --- | --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |  |
| תחנה B |  |  |  |
| תחנה C |  |  |  |

- Weighted Fair Queuing

| <- #חבילה | #1 | #2 | #3 |
| --- | --- | --- | --- |
| תחנה A |  |  |  |
| תחנה B |  |  |  |
| תחנה C |  |  |  |

3.  תור מכוניות נוצר בכניסה לכביש מהיר כתוצאה מרמזור השולט על הגישה אליו. הרמזור מתחלף לירוק אחת ל-10 שניות ומאפשר למכונית אחת להיכנס לכביש המהיר. הנח שהמכוניות מגיעות בקצב ( מכוניות בדקה. עבור הסעיפים הבאים תן נוסחה כללית וחישוב מיספרי עבור (=4 מכוניות בדקה.

- מה מספר המכוניות הממוצע בתור.

נוסחה כללית:

חישוב מיספרי עבור (=4:

- מה יהיה תוחלת זמן ההמתנה למכונית הרוצה להיכנס לכביש המהיר.

נוסחה כללית:

חישוב מיספרי עבור (=4:

- מה ההסתברות שבתור עומדות יותר מ-3 מכוניות.

נוסחה כללית:

חישוב מיספרי עבור (=4:

4. קשר TCP משתמש במנגנון בקרת עומס סטנדרטי להעברת קובץ, עם הפרמטרים הבאים:

הקובץ המועבר הוא בגודל  Kbytes51 .

גודל החלון המקבל הוא תמיד Kbytes 12 .

חלון העומס (cwnd ) מאותחל כ- Kbytes 1.5.

גודל כל החבילות הוא  Kbytes 1.5.

זמן הפקיעה (timeout ) במהלך ההעברה הוא  msec 50.

פרמטר הסף (ssthresh  ) הוא Kbytes 10.

זמן RTT הוא תמיד  msec30 .

הנחות:

בכל סיבוב ישלח חלון שלם ולאחר זמן של RTT מקבלים את כל האישורים (ACK) לכל החבילות שנשלחו ולא הלכו לאיבוד.

מנגנון ה- fast retransmit אינו פעיל.

- בהנחה שחבילה מספר 4 הולכת לאיבוד, מלאו את הטבלה הבאה.

| מספר הסיבוב | גודל החלון | מספר בתים שנשלחו |
| --- | --- | --- |
| 1# |  |  |
| 2# |  |  |
| 3# |  |  |
| 4# |  |  |
| 5# |  |  |
| 6# |  |  |
| 7# |  |  |
| 8# |  |  |
| 9# |  |  |
| 10# |  |  |
| #11 |  |  |
| #12 |  |  |
| #13 |  |  |

- כמה זמן תיקח ההעברה?