שאלה 1 א:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. הערוץ משדר בקצב 10 Kbyte/sec והוא משותף לשלוש תחנות A, B ו- C. השלם בתוך הטבלה את זמני סיום של שידור החבילות תחת כל אחד מהאלגוריתמים הבאים:

- ROUND ROBIN (starting with A, then B finally C)

- DEFICIT ROUND ROBIN (Quantum=10Kbyte)

- GPS (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

- WFQ (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

- W2FQ (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

- WRR (Weight(B)=2;Weight(A)=Weight(C)=1)

| Packet# | Size (Kbyte) | Flow | זמן הגעה | זמני סיום |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RR | DRR | GPS | WFQ | WF2Q | WRR |
| 1 | 10 | A | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | A | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | B | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50 | B | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 30 | C | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | C | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 30 | A | 20 |  |  |  |  |  |  |

הערות:

א. חבילה המגיעה בזמן t ניתן להתחיל לשדר אותה בזמן t  (בפרט חבילה המגיעה בזמן 0 ניתן להתחיל לשדר אותה בזמן 0 )

ב. זמן הסיום של חבילה הינו זמן שליחת הביט האחרון.

שאלה 1 ב:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. הערוץ משדר בקצב Kbyte/sec 1 והוא משותף לשתי תחנות A ו- B. בכל סעיף ענה האם ישנן משקולות שמשיג את סדר הגעת החבילות הדרוש.

| Packet# | Size (Kbyte) | Flow | זמן הגעה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | A | 0 |
| 2 | 24 | B | 0 |
| 3 | 48 | B | 0 |
| 4 | 28 | A | 0 |

סעיף א: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:

הראשונה 2, השנייה 1 השלישית 4 והרביעית 3.

אם זה אפשרי תן את המשקולות, וזמני הסיום ב-GPS ו-  WFQאחרת הסבר מדוע.

סעיף ב: האם ישנן משקולות כך שסדר שליחת החבילות ב-WFQ  הוא:

הראשונה 1, השנייה 2 השלישית 3 והרביעית 4

אם זה אפשרי תן את המשקולות, וזמני הסיום ב-GPS ו-  WFQאחרת הסבר מדוע.

שאלה 2 א:

ענה עבור כל אחת מהרשתות האם היא strict sense non-blocking . אם כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

סעיף א:

האם הרשת הבאה היא strict sense non-blocking: כן \ לא

כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

סעיף ב:

האם הרשת הבאה היא strict sense non-blocking: כן \ לא

כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

שאלה 2 ב:

ענה עבור כל אחת מהרשתות האם היא strict sense non-blocking . אם כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

סעיף א:

האם הרשת הבאה היא strict sense non-blocking: כן \ לא

כן הסבר, אם לא תן דוגמא!

סעיף ב: נגדיר רשת  CLOS כללית כבעלת פרמטרים ni, no, k, m כאשר ישנן m יחידות ni x k בשכבה הראשונה, k יחידות m x m בשכבה השנייה, ו- m יחידות k x no בשכבה השלישית. (החיבוריות בין השכבות היא מלאה וישנן m ni קלטים ו-m no  פלטים.)

תן קריטריון על הפרמטרים מתי רשת CLOS כללית הינה strict sense non-blocking. הוכח!

הקריטריון:

הסבר:

שאלה 2 ג:

עבור כל אחד מהמתגים התלת-שלביים הבאים (א. ו-ב.),  הראו (על הציור) דוגמה לחסימה - אם אפשרית -  ואם לא – ציינו בטבלה המצורפת את סוג המתג : האם הואREARANGABLE    או   STRICTLY NON BLOCKING   והוסיפו הסבר קצר.

א.

ב.

| מתג ב. | מתג א. |  |
| --- | --- | --- |
| REARANGABLE STRICTLY NON BLOCKING BLOCKING | REARANGABLE STRICTLY NON BLOCKING BLOCKING | סוג המתג: |
|  |  | הסבר: |

שאלה 3 א:

מקור שולח לרשת דרך token bucket עם קיבולת (capacity) של Mbits  15 וקצב מילויי של  Mbits/sec 5 (זה token bucket מסוג  Shaping, דהיינו מידע שהוא אינו יכול להכיל מוכנס לתור.)

המקור יכול לשדר לרשת בקצב מקסימלי של 20 Mbits/sec

בזמן 0 יש ב- token buffer כמות של 10 Mbits

המקור מקבל 30 Mbits לאחר 3 שניות, אותם עליו לשדר לרשת דרך ה- token bucket

א. כמה שניות יארך השידור?

ב. מלא בטבלה הבאה כמה Mbit המקור שידר מזמן 0 ועד השנייה הנתונה. (אין צורך להמשיך למלא את הטבלה לאחר סיום השליחה)

| Time (sec) | #Mbits sent |
| --- | --- |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-4 |  |
| 4-5 |  |
| 5-6 |  |
| 6-7 |  |
| 7-8 |  |

שאלה 3 ב:

נתונה רשת ובה שמונה צמתים. על כל צומת רשום המחיר שלה.

מלאו את הטבלה המצורפת עבור צומת A-  חשבו את הניתוב האופטימלי (בעל המחיר הנמוך ביותר) מצומת A לכל אחת מהצמתים האחרות.

| יעד | קו יציאה (1,2, או 3 ) | מחיר מסלול |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |

שאלה 4 א:

בציור הבא מצוירות רשת מספר רשתות מקומיות מחוברות על-ידי bridges. בכל bridge כתובה הטבלה אותה למד. (שימו לב, לכל bridge   יש רגל מסומנת ב-1 ורגל מסומנת ב-2.)

סעיף א: מצא את כל השגיאות שנלמדו בטבלאות. לכל שגיאה ציין מדוע זאת שגיאה.

סעיף ב: בכל תת-סעיף ענה האם ההודעה בין שני המחשבים תגיע ליעדה. ציין את המסלול שההודעה תעבור (כולל שמות הרשתות המקומיות ה-bridge ומספר הרגל ב-bridge). כמו כן י/ש לציין אילו שינויים יתרחשו בטבלאות.

הודעה 1:  מ-c אל g

האם הודעה 1 תגיע ליעדה? כן \ לא

הסבר, מסלול, ושינויים בטבלאות:

הודעה 2:  מ-a אל f

האם הודעה 2 תגיע ליעדה? כן \ לא

הסבר, מסלול, ושינויים בטבלאות:

הודעה 3:  מ-f אל a

האם הודעה 3 תגיע ליעדה? כן \ לא

הסבר, מסלול, ושינויים בטבלאות:

שאלה 5א:

נתונה הרשת הבאה עם שמונה תחנות (H8-H1), שני bridges (B1  ו- B2) ושני routers (router1 ו- router2)

כתובות ה- mac מסומנות באותיות  (ומשמשות גם  כמספר הפורט ב-bridge)

router2   מחובר לאינרנט דרך mac=q

- השלם בטבלה הבאה את כתובות ה- IP החסרות

(יש הרבה אפשרויות להשלים את כתובות ה- IP)

| שם המכשיר | רגל (כתובת mac) | השלם כתובת IP (אם יש צורך) |
| --- | --- | --- |
| router1 | y | 192.168 |
| router1 | z | 192.168 |
| router1 | s |  |
| router2 | r | 193.1.2.0 |
| router2 | q | 192.1.2.1 |

ב. השלם את הטבלה של bridge B1  לאחר הלמידה

  - לכל עמודה כתוב את תוכנה בשורה הראשונה (יש עמודות ושורות מיותרות)

  - השלם את השורות הנחוצות.

ג. השלם את הטבלה של bridge  B2  לאחר הלמידה

  - לכל עמודה כתוב את תוכנה בשורה הראשונה (יש עמודות ושורות מיותרות)

  - השלם את השורות הנחוצות.

ד. השלם את טבלת הניתוב של router1

  - לכל עמודה כתוב את תוכנה בשורה הראשונה (יש עמודות ושורות מיותרות)

  - השלם את השורות הנחוצות.

שאלה 5 ב:

נתונה הרשת הבאה עם שמונה תחנות (H8-H1), שני bridges (B1  ו- B2) ו- router (router1 )

כתובות ה- mac מסומנות באותיות  (ומשמשות גם  כמספר הפורט ב-bridge)

router2   מחובר לאינרנט דרך mac=q

- עבור כתובות ה- IP של שמונה תחנות (H8-H1) כתוב את החלק של הרשת והחלק של התחנה.

| שם המכשיר | כתובת IP | חלק הרשת | חלק התחנה |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 192.168.3.210 |  |  |
| H2 | 192.168.3.250 |  |  |
| H3 | 192.168.2.170 |  |  |
| H4 | 192.168.2.150 |  |  |
| H5 | 192.168.1.127 |  |  |
| H6 | 192.168.1.25 |  |  |
| H7 | 192.168.0.100 |  |  |
| H8 | 192.168.0.70 |  |  |

- השלם לשני bridges (B1  ו- B2) ו- router (router1 ) כתובות IP מתאימות

| שם המכשיר | כתובת IP | חלק הרשת | חלק התחנה |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 |  |  |  |
| B2 |  |  |  |
| router1 |  |  |  |

# Text boxes

H

D

A

I

E

B

J

F

C

G

F

C

A

E

G

D

B

H

D

A

I

E

B

J

F

C

1

1

2   A

3

1

2   C

3

1

D

2

G

1

B

2

E

F

H

1

5

2

1

4

4

6

1

3

1

5

1

2

1

1

2

Bridge B-2

Table:

(1, f); (1,c);(2,b);

Bridge B-1

Table:

(1, a); (1,f);(2,b)

f

g

d

e

c

a

b

LAN-1

LAN-2

LAN-3

mac=q

INTERNET

router2

B2

H1, mac=a

ip=192.168.1.210

H2, mac=b

ip=192.168.1.250

H4, mac=d

ip=192.168.1.150

H3, mac=c

ip=192.168.1.170

H5, mac=e

ip=192.168.1.127

H7, mac=h

ip=192.168.1.100

mac=y

mac=z

mac=x

mac=u

mac=w

mac=t

mac=s

mac=r

router1

B1

H6, mac=f

ip=192.168.1.25

H8, mac=g

ip=192.168.1. 70

B2

H1, mac=a

ip=192.168.3.210

H2, mac=b

ip=192.168.3.250

H4, mac=d

ip=192.168.2.150

H3, mac=c

ip=192.168.2.170

H5, mac=e

ip=192.168.1.127

H7, mac=h

ip=192.168.0.100

mac=y

mac=z

mac=x

mac=u

mac=w

mac=t

router1

B1

H6, mac=f

ip=192.168.1.25

H8, mac=g

ip=192.168.0.70