תרגול: רשתות תקשורת

שאלה 1:

שאלה זאת מתייחסת לאלגוריתם Go_Back N (GBN)

נתון קוד חדש עבור GBN

New  receiver code:

Rdt_rcv(p):

IF (hasseqnum(p,expected_seq_num)&& notcorupt(p) THEN

{

udt_send (sndpkt);

extract(p,data);

deliver_data(data);

make_pkt(sndpkt,ACK, expected_seq_num);

expected_seq_num= expected_seq_num +1;

udt_send (sndpkt);

}

ELSE{ udt_send (sndpkt);}

- מה השינוי וכיצד יתנהג הפרוטוקול החדש.

- האם הפרוטוקול החדש משמר את הנכונות של GBN.

שאלה 2:

לקוח (CLIENT ) מתחבר לשרת (SERVER ) ויותר מאוחר מתנתק ממנו. בטבלה הבאה סמן ב-X עבור פקודות ה- TCP  באיזו פרוצדורת UNIX סביר שישתמשו בה.

|  | SYN | SYN-ACK | FIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Socket( ) |  |  |  |
| listen( ) |  |  |  |
| bind( ) |  |  |  |
| accept( ) |  |  |  |
| connect( ) |  |  |  |
| Send( ) |  |  |  |
| Recv( ) |  |  |  |
| close( ) |  |  |  |

שאלה 3:

בפרוטוקול של Selective Repeat יבוצעו שינויים ב-receiver.

ענה, בכל סעיף, האם הפרוטוקול החדש שומר על הנכונות. אם כן, נמק! אם לא תן דוגמא!

סעיף א: כאשר מגיעה חבילה לא-בסדר הנכון (out of order) עם מספר סידורי n (כאשר n בתוך החלון [rcvbase,rcvbase+N-1]) אזי ה- receiver לפעמים שומר אותה (כפי ש- selective repeat  דורש) ולפעמים לא, אך תמיד שולח אישור  Ack(n).

האם השינוי משמר את הנכונות: כן \  לא.

הסבר:

סעיף ב: כאשר מגיעה חבילה לא-בסדר הנכון (out of order) עם מספר סידורי n (כאשר n בתוך החלון [rcvbase,rcvbase+N-1]) אזי ה- receiver תמיד שומר אותה, אך בחלק מהמקרים שולח Ack(n) (כפי ש- selective repeat  דורש) ובחלק מהמקרים אינו שולח אישור.

האם השינוי משמר את הנכונות: כן \  לא.

הסבר:

שאלה 4:

קשר TCP משתמש במנגנון בקרת עומס סטנדרטי להעברת קובץ, עם הפרמטרים הבאים:

הקובץ המועבר הוא בגודל  Kbytes50 .

גודל החלון המקבל הוא תמיד Kbytes X .

חלון העומס (cwnd ) מאותחל כ- Kbytes 1.

גודל כל החבילות הוא  Kbytes 1.

זמן הפקיעה (timeout ) במהלך ההעברה הוא  msec 1000.

פרמטר הסף (ssthresh  ) הוא Kbytes Y.

זמן RTT הוא תמיד  msec100.

הנחות:

בכל סיבוב ישלח חלון שלם ולאחר זמן של RTT מקבלים את כל האישורים (ACK) לכל החבילות שנשלחו ולא הלכו לאיבוד.

מנגנון ה- fast retransmit אינו פעיל.

תאר את מהלך השליחה תחת הפרמטרים הבאים.

א. X=100 ו- Y=100

ב. X=100     ו-Y=8

ג. X=10 ו- Y=8

ד. X=10 ו- Y=8 וגם חבילה מספר 4 הולכת לאיבוד.